## Slide 1: สถาปัตยกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Devices Architecture)
อาจารย์ ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการเกษตร

## Slide 2: วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงสถาปัตยกรรมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ IoT ในส่วนต่าง ๆ
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ได้
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการทำงานของวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาชิ้นงานขนาดเล็กได้

## Slide 3: วัตถุประสงค์ สถาปัตยกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน IoT
ที่มา: https://www.researchgate.net/figure/Wireless-Sensor-Network-structure_fig1_324061549

## Slide 4: องค์ประกอบหลัก
Processing Unit
Sensing Unit
Communication Unit
Power Supply
Localisation Finding System
Mobiliser

## Slide 5: Processing Unit
หน่วยประมวลผล (Processing unit) คือหน่วยควบคุมการทำงานของไมโครคอลโทรเลอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้สามารถประมวลผลตามโปรแกรมที่กำหนด และคำนวณทางคณิตศาสตร์
หน่วยประมวลผลเป็นผู้ควบคุมการนำเข้าชุดคำสั่ง และข้อมูลจากหน่วยความจำเพื่อนำเข้าสู่หน่วยประมวลผล
หน่วยประมวลผลควบคุมการทำงานให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น หน่วยความจำ พอร์ทอินพุท และเอาท์พุท

## Slide 6: Sensing Unit
หน่วยการตรวจวัด (Sensing unit) คือหน่วยปฏิบัติการวัดค่าทางกายภาพต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น
  ด้านสภาพแวดล้อม เช่น ระดับแสง อุณหภูมิ และความชื้น
  ด้านกายภาพทางไฟฟ้า เช่น ระดับแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน
  ด้านทางกล เช่น การสั่นสะเทือน การเคลื่อนที่ และการไหลของเหลว เป็นต้น
หน่วยตรวจวัดจะทำการวัดค่าที่มีลักษณะต่อเนื่อง (analogue) โดยทำการแปลงค่าเหล่านี้ด้วยการสุ่ม (digitising) และแปรค่าเป็นข้อมูลทางดิจิทัล เรียกกระบวนการนี้ว่า Analogue to Digital (ADC)

## Slide 7: Communication Unit
หน่วยการสื่อสาร (Communication Unit) เป็นส่วนทำการสื่อสารข้อมูลไร้สาย โดยใช้คลื่นวิทยุ (radio frequency) ซึ่งสามารถแยกหน้าที่ได้เป็นสองส่วนย่อยคือ ภาคส่งข้อมูล (transmitter) และภาครับข้อมูล (receiver) เรียกโดยรวมว่า transceiver

## Slide 8: Transmitter
ภาคส่งข้อมูล (Transmitter) ทำหน้าที่เปลี่ยนข้อมูลเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าสนามแม่เหล็ก นำส่งสัญญาณจากต้นทางสู่ปลายทางผ่านช่องทางไร้สาย โดยมีส่วนสำคัญ ๆ ดังนี้
  ส่วนเข้ารหัสข้อมูล (Source Encoder) : ทำหน้าที่บีบอัดข้อมูลให้มีจำนวนน้อยที่สุดโดยลดรูปข้อมูลที่ไม่มีความสำคัญออก เพื่อการส่งทีมีประสิทธิภาพ
  ส่วนเข้ารหัสช่องสัญญาณ (Channel Encoder) : มีหน้าที่ในการเข้ารหัสข้อมูลให้เหมาะสมกับการสื่อสาร โดยเพิ่มคุณสมบัติการป้องกันความเสียหายของข้อมูลระหว่างรับส่ง และการกู้ข้อมูลในกรณีการเกิดความผิดพลาด
  ส่วนการควบกล่ำสัญญาณ (Digital Modulator) : มีหน้าที่ในการควบกล่ำสัญญาณข้อมูล (data signal) กับสัญญาณความถี่พาหะ (carrier frequency) เพื่อให้เหมาะกับการส่งสัญญาณเข้าไปในอากาศและส่งได้ในระยะไกล
  สายอากาศ (Antenna) : มีหน้าที่ในการแผ่สัญญาณไฟฟ้าสนามแม่เหล็กออกสู่อากาศ

## Slide 9: Receiver
ภาครับข้อมูล (receiver) ทำหน้าที่รับสัญญาณไฟฟ้าสนามแม่เหล็กในอากาศซึ่งส่งมาจากภาคส่ง และแปลงสัญญาณดังกล่าวให้เป็นข้อมูลดิจิทัล เพื่อนำไปประมวลผลต่อไป ประกอบด้วยส่วนสำคัญ คือ
  สายอากาศ (Antenna) : มีหน้าที่ในรวบรวมพลังงานสัญญาณไฟฟ้าสนามแม่เหล็กจากอากาศเข้าสู่วงจรไฟฟ้าภาครับ
  ส่วนการควบกล่ำสัญญาณ (Digital Demodulator) : มีหน้าที่ในการแจกแจงสัญญาณข้อมูล (data signal) ออกจากสัญญาณความถี่พาหะ (carrier frequency) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผล
  ส่วนถอดรหัสช่องสัญญาณ (Channel Decoder) : มีหน้าที่ในการถอดรหัสข้อมูลสำหรับกับการสื่อสาร โดยมีการตรวจสอบและแก้ความผิดพลาดของข้อมูล
  ส่วนถอดรหัสข้อมูล (Source Decoder) : ทำหน้าที่แจกแจงข้อมูลให้มีสภาพดั่งเดิมจากต้นฉบับ เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

## Slide 10: Diagram of Digital Communication
Notes: https://electricalfundablog.com/digital-communication-introduction-basic-components-how-signal-process-works-and-advantages/#4_Source_Encoder

## Slide 11: Localisation Finding System
ระบบหาตำแหน่ง (Localisation Finding System) : เป็นส่วนทำหน้าที่รับข้อมูลตำแหน่ง (latitude and longitude) จากดาวเทียม ไม่น้อยกว่า 3 ดวง เพื่อหาตำแหน่งบนเพื่อโลก
อุปกรณ์ IoT สำหรับงานบางอย่างจำเป็นต้องใช้การระบุตำแหน่ง เช่น โปรแกรมหาเส้นทางบนแผนที่ เป็นต้น

## Slide 12: Mobiliser
ระบบช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ (Mobiliser) : มีหน้าที่ในการสนับสนุนให้แก่ IoT ในการเคลื่อนที่ โดยการเรียนรู้เครือข่าย สถานะของอุปกรณ์ IoT อื่นๆ ที่อยู่ในรัศมี เพื่อการสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## Slide 13: ESP8266 NodeMCU
เป็นชุดพัฒนา (Develop Kit)
มีชุดสื่อสาร WiFi
สามารถเขียนโปรแกรมและบรรจุไว้ในหน่วยความจำ
มี Port micro USB สำหรับเชื่อมต่อกับ PC ได้โดยรับไฟเลี้ยง 5 VDC มาใช้งาน และสามารถรับส่งผ่านข้อมูลได้
มี Pin ชนิด in – out ทั้งในแบบดิจิทัลและอนาล็อก

## Slide 14: Specification

## Slide 15: Pin Definition of nodeMCU

## Slide 16: ESP-12E

## Slide 17: Digital Pin Name & GPIO
Pin Name | GPIO

## Slide 18: Power
ไฟเลี้ยงใช้แรงดัน 5 VDC
อาจเป็นไฟเลี้ยงจากการต่อ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ในขณะทำการเขียนโปรแกรม หรือใช้แหล่งจ่ายไฟต่างหาก
ต่อเข้ากับขา Vin และ GND
บอร์ด nodeMCU จะทำการปรับแรงดัน (regulation) ให้พอเหมาะอยู่ที่ 3.3 VDC สำหรับ ESP8266

## Slide 19: GPIO
GPIO : General Purpose Input/Output
เป็น pin ใช้สำหรับต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เพื่อรับหรือส่งข้อมูล
การใช้งานจึงต้องกำหนดหน้าที่การทำงานให้เป็นการรับข้อมูลเข้า (Input) หรือเป็นการส่งข้อมูลออก (Output) โดยพิจารณาให้ microprocessor เป็นส่วนกลาง
ทั้งนี้การกำหนดหน้าที่การทำงานสามารถทำได้โดยใช้ซอฟต์แวร์
แรงดันไฟฟ้า คือ HIGH  3.3v, LOW  0 v

## Slide 20: Pin Definition of nodeMCU

## Slide 21: Analogue Signal & Digital Signal
สัญญาณอนาล็อกมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงขนาดและความถี่ต่อเนื่องเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป (continuous amplitude & continuous frequency)
สัญญาณดิจิทัลมีลักษณะการเปลี่ยนขนาดของสัญญาณไม่ต่อเนื่อง เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป (discrete amplitude)

## Slide 22: Analogue Signal & Digital Signal

## Slide 23: Analogue to Digital Converter: ADC
ADC เป็นชุดวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล
ADC มีความสำคัญต่อการสื่อสารระยะไกล เนื่องจากสัญญาณดิจิทัลมีความคงทนต่อสัญญาณรบกวนมากกว่าสัญญาณอนาล็อก ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องแปลงสัญญาณอนาล็อกให้เป็นดิจิทัลก่อนการส่งสัญญาณไปยังเครื่องรับเครื่องรับจะทำการกรองสัญญาณรบกวนออกจากสัญญาณดิจิทัลได้ง่าย ก่อนที่จะแปลงสัญญาณดังกล่าวกลับมาในรูปอนาล็อกดังเดิม
ในกรณี IoT การวัดค่าต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ เป็นสัญญาณอนาล็อกตามธรรมชาติ ดังนั้นเมื่อต้องการนำมาประมวลผล จำเป็นต้องแปลงให้เป็นข้อมูลดิจิทัล

## Slide 24: ADC Diagram
Notes: https://www.nutaq.com/blog/analog-digital-%E2%80%93-part-2-conversion-process