## Slide 1: Wireless LAN (WLAN)
อาจารย์ อรรถพล อดุลยศาสน์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการเกษตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

## Slide 2: What is WLAN
  คือ เครือข่ายไร้สายในพื้นที่บริเวณเดียวกัน หรือ Wireless Local Area Network (WLAN) โดยการเชื่อมต่อมีความยืดหยุ่นซึ่งอาจใช้เป็นส่วนต่อขยาย หรือเป็นทางเลือกทดแทนระบบเครือข่ายท้องถิ่นแบบมีสาย Local Area Network (LAN)
  ดังนั้นการสื่อสารข้อมูลใช้คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านอากาศโดยไม่มีสายสัญญาณใดๆ ระหว่างผู้รับและผู้ส่ง

## Slide 3: ข้อดีของ WLAN
  ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
  ยืดหยุ่นในการใช้งาน
  รองรับการเคลื่อนที่ของผู้ใช้
  ขยายเครือข่ายได้ตลอดเวลา
  ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายในพื้นที่ที่ไม่สามารถติดตั้งสายสัญญาณได้
  ผู้ใช้เชื่อมต่อเครือข่ายได้สะดวกทุกเวลาทุกสถานที่
  ลดค่าใช้จ่ายการติดตั้งสายสัญญาณ

## Slide 4: ข้อเสียของ WLAN
  สภาพแวดล้อมสิ่งกีดขวางเช่น ต้นไม้ กำแพง เป็นอุปสรรคในการติดตั้งระบบ
  ความเร็วของการเชื่อมต่อยังมีข้อจำกัด
  ความไม่มีเสถียรภาพ
  ความไม่ปลอดภัยข้อมูล

## Slide 5: มาตรฐานสื่อสารไร้สาย (Wireless Standards)
IEEE 802.15.3 UWB, Bluetooth
Wi-Media, BTSIG, MBOA
WAN
MAN
LAN
PAN
ETSI HiperPAN
IEEE 802.11
Wi-Fi Alliance
ETSI-BRAN HiperLAN2
IEEE 802.16d WiMAX
ETSI HiperMAN & HIPERACCESS
IEEE 802.20
IEEE 802.16e
3GPP (GPRS/UMTS)
3GPP2 (1X--/CDMA2000)
GSMA, OMA
Sensors
IEEE 802.15.4
(Zigbee Alliance)
RFID
(AutoID Center)
Notes: ETSI HIPERMAN following 256 OFDM mode of 802.16a

## Slide 6: มาตรฐานควบคุมคุณสมบัติของ WLAN
 | 802.11a | 802.11b | 802.11g | 802.11n
Date | July 1999 | July 1999 | June 2003 | Oct 2009
Max. Data rate (Mbps) | 54 | 11 | 54 | 600
Modulation | OFDM | CCK or DSSS | CCK, DSS or OFDM | CCK, DSS or OFDM
Frequency (GHz) | 5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 or 5
Channel width (MHz) | 20 | 20 | 20 | 20 or 40
  OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplex
  CCK: Complementary Code Keying
  DSSS: Direct Sequence Spread Spectrum

## Slide 7: ช่วงความถี่ของ WLAN

## Slide 8: ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
  Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA) เป็นหน่วยงานควบคุมผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า อุปกรณ์ WLAN ทั้งหลายจะให้ร่วมกันได้ไม่ว่าจะถูกผลิตจากบริษัทใด
  ผลิตภัณฑ์ใดที่ผ่านข้อกำหนดมาตรฐานจะได้รับสิทธิการใช้สัญลักษณ์ WiFi

## Slide 9: อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ WLAN
Source: CDW
www.wirelesslan.com
www.compaq.com

## Slide 10: ลักษณะการเชื่อมต่อ (Topology)
  Access Point เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เรียกว่า ไคลแอนด์ (Client)
  Access Point ถูกเชื่อมต่อเครือข่ายหลัก (มีสาย) เช่นเดียวกับ LAN

## Slide 11: รู้จัก Access Point (AP)
  Access Point มีหน้าที่ให้บริการการเชื่อมต่อ Clients สู่เครือข่ายผ่านช่องทาง SSID
  SSID จะถูกส่งสัญญาณกระจาย (Broadcast) อยู่ในพื้นที่ให้บริการของ AP เรียกว่า Basic Service Set (BSS)
  BSS คือพื้นที่ให้บริการของ AP หนึ่งตัว
  BSS จำนวนหลายพื้นที่สามารถเชื่อมตัวกันกลายเป็นพื้นที่ให้บริการเรียกว่า Extended Service Set (ESS)
  BSS ทำการเชื่อมต่อกันผ่าน Distribution System

## Slide 12: BSS, ESS, and DS
BSS-1

## Slide 13: BSS, ESS, and DS
BSS-1
BSS-2
DS
ESS

## Slide 14: Extended Service Set (ESS)
  เมื่อ Clients เคลื่อนตัวจาก BSS หนึ่งสู่ BSS อื่น ข้อมูลจะถูกแลกเปลี่ยนเพื่อรักษาการเชื่อมต่อไว้ได้
  การสื่อสารกันระหว่าง APs จากทั้งสองพื้นที่สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายใน ESS

## Slide 15: ความเร็วของข้อมูลในแต่ละระยะของ BSS

## Slide 16: การบริหารช่องสัญญาณ
  ตามมาตรฐาน 802.11b และ 802.11g ของ WLAN ใช้ความช่วงความถี่ระหว่าง 2.4 – 2.483 GHz
  แบนด์วิดท์ที่ใช้ประมาณ 30 MHz ดังนั้น สามารถใช้ช่องสัญญาณได้ 3 ช่องโดยความถี่ไม่ทับซ้อนกัน เช่น 1, 6 และ 11
  ช่องสัญญาณทั้งหมดมี 6 ช่อง ดังนั้นจึงต้องทำการบริหารช่องสัญญาณไม่ให้ตรงกัน

## Slide 17: การบริหารช่องสัญญาณ

## Slide 18: การบริหารช่องสัญญาณ

## Slide 19: การบริหารช่องสัญญาณ

## Slide 20: ขยายการให้บริการ
Channel 1
Channel 1

## Slide 21: เพิ่มความเร็ว

## Slide 22: เพิ่มเสถียรภาพ

## Slide 23: การเข้าใช้ช่องสัญญาณ CSMA/CA – Carier Sent Multiple Access/Collision Avoidance
DIFS: Distributed IFS
RTS: Request To Send SIFS: Short IFS CTS: Clear To Send ACK: Acknowledgement
NAV: Network Allocation Vector
DCF: Distributed Coordination Function

## Slide 25: เอกสารอ้างอิง
  http://www.slideshare.net/JohnsonDon/wireless-local-area-network-and-80211-architecture?related=2
  www.cisco.com